## Slide 1: Mecanismos Graus de Liberdade
Prof. Carlos Bork
bork@sapucaia.ifsul.edu.br
carlosbork@gmail.com
Sapucaia do Sul, 2015.

## Slide 2: O que é?
Número de parâmetros independentes necessários para especificar a posição de cada barra em referente à estrutura ou barra fixa
Denominado também como MOBILIDADE
Define a posição de um corpo no espaço em qualquer instante

## Slide 3: Como ele se comporta?
Um corpo rígido sem deslocamentos prescritos têm seis graus de liberdade:
Translações em três direções
Rotações ao longo de três eixos de coordenadas
Um corpo que tem movimento restrito em um plano tem três graus de liberdade:
Translação em duas coordenadas
Rotação em relação ao plano.

## Slide 4: No Plano

## Slide 5: No Espaço

## Slide 6: Tipos de Movimento
Rotação Pura
Todos os pontos do corpo descrevem trajetórias circulares

## Slide 7: Tipos de Movimento
Translação Pura
Todos os pontos do corpo descrevem trajetórias paralelas (curvas ou retas)

## Slide 8: Tipos de Movimentos
Movimento Complexo
Pode ser descrito como a combinação de rotação e translação

## Slide 9: Restrições de GDL
Juntas
Elemento que conecta 2 corpos
Permite a transmissão de força ou torque.
Atuam como restrições geométricas.

## Slide 10: Restrições de GDL

## Slide 11: Restrições de GDL

## Slide 12: Restrições de GDL
Restrições devido a Juntas
Cada junta reduz a mobilidade de um sistema.
Uma junta de um grau de liberdade reduz a barra para um grau de liberdade.
Em geral, cada junta de um grau de liberdade reduz a mobilidade do sistema através de cinco restrições.
Cada junta de dois graus de liberdade proporciona quatro restrições.

## Slide 13: Determinação de Graus de Liberdade
Mecanismos Planares
Critério de Kutzbach
Onde:
N: Número de GDLs
B: Número Total de Corpos (incluindo o solo)
nJ1: Número de juntas com 1 GDL
nJ2: Número de juntas com 2 GDL

## Slide 14: Exemplos
Quantos Graus de Liberdade tem os Mecanismos a seguir?
B = 2 nJ1=1 nJ2=0
N = 3.(2-1) – 2.(1) - 0
N = 1GDL
B = 3 nJ1=2 nJ2=0
N = 3.(3-1) – 2.(2) - 0
N = 2GDL

## Slide 15: Determinação de Graus de Liberdade
Mecanismos Espaciais
Para um mecanismo espacial com nL barras (incluindo a barra fixa com seis graus de liberdade), o número de graus de liberdade do mecanismo articulado é:
Onde:
nC: Número de Restrições

## Slide 16: Exemplo
Determine para o robô abaixo os Graus de Liberdade.
Robô é composto de 7 barras e 6 juntas de revolução

## Slide 17: Exemplo

## Slide 18: Determinações de Graus de Liberdade
Para Cadeias Cinemáticas
Onde:
N: Número de GDL (Excluindo o solo)
nB: Número de Corpos fi: GDL da junta i
nJ: Número de Juntas

## Slide 19: Exemplo
Utilizando o mesmo exemplo do Pêndulo Simples
N= 3.(1) – (3-1)
N = 1 GDL

## Slide 20: Função dos GDL
Indicar quantos movimentos um determinado mecanismo pode executar.
Demostra a mobilidade de um mecanismo
Classifica o sistema mecânico em mecanismo ou estrutura

## Slide 21: Função dos GDL
GDL > 0
GDL ≤ 0
MECANISMO
ESTRUTURA

## Slide 22: Exemplo
É um Mecanismo ou uma Estrutura?
Justifique.