## Slide 1: Aula 3-Fresamento
Professor: André Carvalho Tavares

## Slide 2: Exercício de Fresamento
Como criar um Bruto (stock).
Características de contorno da aresta (Feature Finder).
Como criar uma usinagem usando Operações (operations).
Como simular sua usinagem.
Como editar operações.
Ao final da aula deverá ser feita a programação de uma segunda peça sem o auxilio do passo a passo, esta será avaliada como a nota da aula de hoje.
Neste exercício você aprenderá:

## Slide 3: Selecionar a Interface de Fresamento
Clicar como Botão direito sobre a barra de ferramentas e escolher o perfil de fresamento, conforme a figura abaixo
No inicio de toda aula é importante configurara o perfil de usinagem que desejamos trabalhar.

## Slide 4: Abrir a peça
Clique no botão Open
Na caixa de dialogo Open que aparecer, navegue até encontrar o arquivo

## Slide 5: Selecionar a vista
Isometric Clicar com o botão direito sobre esta área e selecionar o plano Isometric

## Slide 6: Criar o Stock
Clique no menu geometrye clique em stock/fixture
Na caixa de diálogos faça estas configurações.

## Slide 7: O “bruto” deverá ficar assim:
Clique aqui para que o stock apareça (sombreado dourado)

## Slide 8: Encontrando as Recursos “Features”
1.Na barra de ferramentas Standard verifique a configuração da CPL
2.Clique no menu Solidse clique em FeatureFinder.

## Slide 9: Encontrando as Recursos “Features”
3.Na caixa de dialogo do FeatureFinder, faça estas configurações e clique no OK para encontrar as features.
Configurações do Feature Finder

## Slide 10: Deverá aparecer dois sólidos:

## Slide 11: Especificando um Material
Clique no menu Optionse depois em Select Tecnology.
Alguem lembra como selecionar o material?

## Slide 12: Especificando um Material
Na caixa de dialogo procure na lista da tabAll, e clique em Steel-100 HB, para selecionar clique no botão Select.
Clique em OK para fechar a caixa de dialogo Model.

## Slide 13: Criar uma nova LayerClicar
Layer Clicar com o botão direito do mouse nesta área.

## Slide 14: Criando uma Sequência de Usinagem
•Passe para o modo de Manufatura
Clique no ícone Manufactureno canto superior direito da janela do EdgeCAM

## Slide 15: Criando uma Sequência de Usinagem

## Slide 16: Desbastando a Peça
Confirme novamente.
Clique em Roughing Operation.
Na barra de status aparece ”Digitise Geometry to machine”. Mova o mouse sobre peça e quando ela mudar de cor e aparecer escrito Solid..., CLIQUE.
Confirme com o botão da direita

## Slide 17: Desbastando a Peça
Selecionar a peça e depois confirmar com o botão direitor
Selecionar o contorno e depois confirmar com o botão direito

## Slide 18: Desbastando a Peça
Preencher os dados conforme a imagem

## Slide 19: Escolha a ferramenta para o desbaste
Preencher os dados conforme a imagem

## Slide 20: Altura de segurança...Incremento de corte...
Preencher os dados conforme a imagem

## Slide 21: Caminhos da ferramenta

## Slide 22: Usinando Áreas Planas
Selecionar a peça e confirmar com o botão direito

## Slide 23
Usinando Áreas Planas
Na aba General,configurar os dados conforme a imagem ao lado

## Slide 24
Usinando Áreas Planas
Na aba Tooling,configurar os dados conforme a imagem ao lado

## Slide 25
Na aba Depth,configurar os dados conforme a imagem ao lado
Usinando Áreas Planas

## Slide 26: Usinagem das áreas planasFlatland Operation
Resultado

## Slide 27: Usinagem das áreas planasFlatland Operation
Esconda a usinagem anterior

## Slide 28
Usinagem do perfil lateral Profiling Operation
Na aba General,configurar os dados conforme a imagem ao lado

## Slide 29
Na aba Tooling,configurar os dados conforme a imagem ao lado
Usinagem do perfil lateral Profiling Operation

## Slide 30
Na aba Depth,configurar os dados conforme a imagem ao lado
Usinagem do perfil lateral Profiling Operation

## Slide 31
Usinagem do perfil lateral Profiling Operation

## Slide 32: Visualize todas as layers
Clicar com o botão direito do mouse e depois em Show All

## Slide 33: Resultado da simulação:

## Slide 34
1.Faça a programação da usinagem das duas peças que se encontram disponiveis na pasta temporario .
2.Ao concluir a programação, simule.
3.Se estiver tudo pronto,avise-me para avaliar.